Presseinformation

Designtüren aus innovativem Wabenwerkstoff

Herford, im September 2016. Wacosystems GmbH & Co. KG bietet in sachlich-minimalistischem Design transluzente, rahmenlose Leichtbau-Türblätter mit Kunststoff-Wabenkern und Acrylglas-Oberflächen: Kandela S26 und Kandela S40. Kandela S26 ist als stumpf einschlagendes Türblatt mit einer Tiefe von 26 mm für den Einbau in allen gängigen Standardzargen mit zweiteiligen Flügelteilen (Scharnieren) konzipiert. Für ein besonders wertiges Design-Ambiente entwickelte Wacosystems Kandela S40 mit einer Tiefe von 40 mm für 40 mm stumpf einschlagende Design-Zargen.

Die in der eigenen Betriebsstätte in Herford hergestellten Türblätter sind durch ihre dreidimensionale Tiefenwirkung und die organisch erscheinende Lebendigkeit der Wabenstruktur ein Blickfang. Je nach Betrachtungswinkel ergeben sich durch die Lichtstreuung unterschiedliche Effekte – von klarer Durchsicht bis zu diffusem Lichtspiel. Beide Türblätter sind standardmäßig mit transparenten, farblosen und weiß satinierten Oberflächen erhältlich. Anders als eine Glastür schließen sowohl Kandela S26 als auch Kandela S40 auf Höhe der Zargenoberfläche ab und haben einen besonders sanften Flügelschlag. Das in das Türblatt integrierte Türschloss ist mit der Edelstahlverbindung in minimalistisch edlem Design gehalten. Die Scharniere sind in den hochwertig verarbeiteten Kantenverschluss eingelassen.

Als Kernmaterial für die lichtdurchlässige Designtür dient eine Wave-Core Wabe aus glasklarem PET-Kunststoff mit 18 mm Waben-Zellweite. Diese wird beidseitig mit transparenten, satinierten und/oder farbigen Deckschichten aus PMMA-Kunststoff verklebt. Ein Spezialkleber verbindet Wabe und Deckschichten dauerhaft, so dass ein leichtes, biegesteifes Waben-Composite-Paneel entsteht.

Merkmale des Kandela-Türblattes

- Lichtdurchlässige Tür – Design made in Germany

- Sehr gute Lichtstreuung und warme Haptik

- Leicht und biegesteif

- Sanfter Flügelschlag

- Unempfindlich gegen Verschmutzung

- Guter Schallschutz, vergleichbar mit schweren Holztüren

- Einbau in Standardzargen – verstärkte Bandtaschen sind nicht notwendig.

www.wacosystems.de

Dateiname:	Kandela 26_Bad.jpg

Bildunterschrift:	Designtür farblos satiniert in sachlich minimalistischen Design

Fotograf:	Stefanie Behrmann, Bielefeld

Dateiname:	Kandela 26 Ausschnitt.jpg

Bildunterschrift:	Der Schlosskasten ist mit einer Edelstahlverblendung abgedeckt.

Fotograf:	Stefanie Behrmann, Bielefeld

Dateiname:	Türblatt Kandela 26 im Wald.jpg

Bildunterschrift:	Kandela S26 – Leicht, stabil und transluzent.

Fotograf:	Stefanie Behrmann, Bielefeld

Über die Unternehmensgruppe Wacotech-Wacosystems

Die Wacotech GmbH & Co. KG und die Wacosystems GmbH & Co. KG sind Schwesterfirmen mit gleichen Gesellschaftern.

Die Unternehmensgruppe entwickelt und produziert transluzente, lichtdurchlässige Wabenkern- und Wärmedämmmaterialien. Ansässig im Süden von Herford bedient die Gruppe sowohl lokale Märkte als auch zahlreiche internationale Kunden.

Über Wacotech

Ein Schwerpunkt der Produktpalette liegt auf der Transparenten Wärmedämmung (TWD). Diese vertreibt und produziert die Wacotech GmbH & Co. KG unter dem Markennahmen TIMax®.

Über Wacosystems

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Wabentechnik. Die Wacosystems GmbH & Co. KG produziert und vertreibt Wabenkernmaterialien unter dem Markennamen WaveCore® und daraus weiterentwickelte Produkte wie transluzente Designpaneele Typ ViewPan® und Türblätter.

#### Abdruck honorarfrei / Beleg erbeten

Weitere Informationen für Journalisten:

Unternehmensgruppe Wacotech-Wacosystems

Achim Kehl

Nobelstr. 4

D 32051 Herford

Fon 05221 / 763 13-0

E-Mail: akehl@wacosystems.de

PR-Agentur blödorn pr

Heike Blödorn

Alte Weingartener Str. 44

76227 Karlsruhe

Fon 0721 / 9 20 46 40

E-Mail: bloedorn@bloedorn-pr.de