Presseinformation

Von außen nicht einsehbare lichtdurchflutete Räume

Jochen Schweizer Arena mit TWD von Wacotech

Herford, Dezember 2018. – Als Analogie zum Fliegen und Sinnbild für Dynamik entspricht der Grundriss der Jochen Schweizer Arena in Taufkirchen einem dreiblättrigen Propeller. Entworfen hat die Eventlocation das Münchener Planungsbüro OSA Ochs Schmidhuber Architekten GmbH mit einem runden Zentralbereich als Dreh- und Angelpunkt. Von diesem erschließen sich alle anderen Flügel, die Blätter des Propellers. Die im Grundriss ellipsoiden Propellerblätter bieten dem Besucher Attraktionen wie Bodyflying im Windkanal, Wellenreiten mit Karibikfeeling sowie eine Showküche. Der eingeschossige Baukörper in Stahlbeton-Stahlskelettbauweise weist eine Raumhöhe von sechseinhalb Metern auf und eine bis zu sieben Metern bodenhohe Profilglasfassade. Die runden und ovalen Formen des Gebäudes erzeugen die Architekten durch die Anordnung der Profilglaselemente. Damit gut isolierte, lichtdurchflutete Räume entstehen, die aber trotzdem von außen nicht einsehbar sind, setzt OSA Ochs Schmidhuber Architekten auf die transluzente Wärmedämmung von Wacotech. Insgesamt kommen 684,31 Quadratmeter des transluzenten Glasgespinstes TIMax GL-PlusF zum Einsatz. Dieses weist gegenüber der Standardvariante TIMax GL eine höhere Dichte auf, da es stärker komprimiert wird. Daraus resultieren ein optimierter Wärmeschutz sowie ein verbesserter Sonnenschutz.

Das lichtstreuende und lichtdurchlässige Glasgespinst bietet eine blendfreie Hallenbelichtung sowie ein angenehmes Raumklima durch eine schlagschattenfreie Verteilung des einfallenden Lichtes. Aber auch Sonnen- und Blendschutz und damit einhergehend Schutz vor sommerlicher Überhitzung ist gegeben. TIMax GL-PlusF erzielt zusammen mit dem doppelschaligen Profilglas Lamberts Linit P23/60/7 einen Wärmedurchgangskoeffizient von Ug = 1,2 W/(m2K) und einen niedrigen guten Sonnenschutz bietenden g-Wert von 0,26. Das Produkt ist UV-stabil, temperaturstabil bis 100°C und unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Der Einbau ins Profilglas ist einfach, da das Glasgespinst komprimierbar ist und durch seine Rückstelleigenschaft den Scheibenzwischenraum komplett ausfüllt.

www.wacotech.de und www.osa-muenchen.de

Fertigstellung:	2017

Bauherr:
Jochen Schweizer GmbH, München (www.jochen-schweizer.de)

Architekt: 
OSA Ochs Schmidhuber Architekten GmbH, München (www.osa-muenchen.de)

Glasbauer: 
Metz GmbH Glas- und Metallbau, Siegen (www.metz-gmbh.net)

Profilglas: 
Lamberts Linit P23/60/7, (www.lamberts.info)

Transluzente Wärmedämmung: 
WACOTECH GmbH & Co. KG, Herford (www.wacotech.de)

Dateiname:	j-schweizer-arch-1-storz-25

Untertitel:	Gut isolierte, lichtdurchflutete Räume mit transluzenter Wärmedämmung

Dateiname:	j-schweizer-arch-1-storz-31.jpg

Untertitel:	In der Dunkelheit leuchtet die Arena

Dateiname:	j-schweizer-arch-2-storz-5.jpg

Untertitel:	TIMax GL bietet eine blendfreie Hallenbelichtung

Dateiname:	j-schweizer-arch-3-storz-13.jpg

Untertitel:	Auch Sonnen- und Blendschutz und somit Schutz vor sommerlicher Überhitzung ist gegeben

Fotograf: 	Boris Storz, München

Über die Unternehmensgruppe Wacotech-Wacosystems

Die Wacotech GmbH & Co. KG und die Wacosystems GmbH & Co. KG sind Schwesterfirmen mit gleichen Gesellschaftern.

Die Unternehmensgruppe entwickelt und produziert transluzente, lichtdurchlässige Wabenkern- und Wärmedämmmaterialien. Ansässig in Herford, bedient die Gruppe sowohl lokale Märkte als auch zahlreiche internationale Kunden.

Über Wacotech

Ein Schwerpunkt der Produktpalette liegt auf der Transparenten Wärmedämmung (TWD). Diese vertreibt und produziert die Wacotech GmbH & Co. KG unter dem Markennahmen TIMax®.

Über Wacosystems

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Wabentechnik. Die Wacosystems GmbH & Co. KG produziert und vertreibt Wabenkernmaterialien unter dem Markennamen WaveCore® und daraus weiterentwickelte Produkte wie transluzente Designpaneele Typ ViewPan®.

Weitere Informationen für Journalisten:

Unternehmensgruppe Wacotech-Wacosystems	PR-Agentur blödorn pr

Oliver Kehl	Heike Blödorn

Nobelstraße 4	Alte Weingartener Str. 44

32051 Herford	76227 Karlsruhe

Fon 05221 / 76313-0	Fon 0721 / 9 20 46 40

E-Mail: okehl@wacotech.de	E-Mail: bloedorn@bloedorn-pr.de