Presseinformation

Werkstätten und Fundi der Hamburger Staatsoper

Profilglasfassade farbig nach RAL-Ton gestaltet

Herford, Mai 2019. – Auf dem Gelände des neuen Huckepackbahnhofs in Hamburg sind neue Gebäude für die Dekorationswerkstätten und Fundi der Hamburger Staatsoper entstanden. Gebaut hat das Gebäudeensemble, der die bisher auf drei Standorte verteilten Werkstätten und Fundi zusammenführt, die städtische Hamburger Asset- und Projektmanagementgesellschaft Sprinkenhof GmbH. Auf einer Fläche von knapp 20.000 Quadratmetern produziert und lagert die Staatsoper hier Kulissen, Requisiten und Kostüme. Der mit einer klaren, selbstbewussten Architektursprache geplante Entwurf von DFZ Architekten ist geprägt durch eine reduzierte Wahl von Farbe, Form und Struktur. Als Fassadenmaterial wählte DFZ Architekten in Metalloptik beschichtetes Aluminiumblech. Damit genügend Licht in den Innenraum fällt, fügten die Architekten an der Westfassade sowie am Eingangsbereich und an der Nordfassade Profilglaselemente ein. Als lichtdurchlässige Wärmedämmeinlage im zweischaligen Standardaufbau des Profilglases wählten die Architekten die transluzente Wärmedämmung (TWD) TIMax GL-PlusF sowie die Sonnenschutzeinlage TIMax Mesh in schwarz der Herforder Wacotech GmbH & Co.KG. TIMax Mesh ermöglicht es erstmalig, Profilglasfassaden durch eine Einlage farbig nach RAL-Ton zu gestalten.

Die Profilglaselemente mit der schwarzen Sonnenschutzeinlage fügen sich harmonisch in die beschichtete Aluminiumfassade ein. Das äußerst robuste Produkt mit der Brandschutzklasse B1 bewirkt, dass sich der Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) für direkte Solarstrahlung der Profilglasfassade um bis zu 30 % reduziert. TIMax GL-PlusF, das für blendfreies und schlagschattenfreies Licht in den Fundi und Werkstätten sorgt, weist gegenüber der Standardvariante TIMax GL eine höhere Dichte auf, da es stärker komprimiert wird. Daraus resultieren ein optimierter Wärmeschutz sowie ein verbesserter Sonnenschutz. Zusammen mit dem doppelschaligen Profilglas Lamberts Linit P26/60/7 erzielt das Produkt einen Wärmedurchgangskoeffizient von Ug = 1,2 W/(m2K). TWD und Sonnenschutzeinlage kommen auf insgesamt 650 Quadratmetern Profilglas-Fassadenfläche zum Einsatz.

Die differenziert gekantete Metallfassade erzeugt sowohl aus der Ferne als auch aus der Nähe eine ansprechende Wirkung und stellt als abstrakte Interpretation eines Bühnenvorhanges Bezüge zur Staatsoper her. Die Farbtöne rotbraun und bronze differenzieren die unterschiedlichen Hauptfunktionsbereiche und verleihen ihnen somit ihre eigene Identität. Das Erscheinungsbild der plastisch ausgebildeten Metallpaneele verändert sich im Laufe des Tages durch den unterschiedlichen Schattenwurf der geneigten Flächen. Verfeinerungen in Proportion und Gestalt verleihen dem Ensemble die gewünschte gestalterische Kraft und einen hohen Wiedererkennungswert.

Fertigstellung:	Sommer 2018

Bruttogeschossfläche:	22.124 Quadratmeter

Grundstücksfläche:	19.721 Quadratmeter

Projektkosten:	68,4 Mio. Euro

Nutzer:
Hamburger Staatsoper GmbH, (www.staatsoper-hamburg.de)

Bauherr:
IVK Immobilienverwaltung für Kultur GmbH & Co. KG vertreten durch:
Sprinkenhof GmbH, Hamburg (www.sprinkenhof.de)

Architekt: 
DFZ Architekten GmbH, Hamburg (www.dfz-architekten.de)

Glasbauer: 
Metz GmbH Glas- und Metallbau, Siegen (www.metz-gmbh.net)

Profilglas: 
Lamberts LINIT P26/60/7, (www.lamberts.info)

Transluzente Wärmedämmung: 
WACOTECH GmbH & Co. KG, Herford (www.wacotech.de)

Dateiname:	1904511-0001-highres-a4.jpg

Untertitel:	Die TWD sorgt für blendfreies Licht in Fundi und Werkstätten

Dateiname:	1904511-0143-highres-a4.jpg

Untertitel:	Mit der schwarzen Sonnenschutzeinlage fügen sich die Profilglaselemente harmonisch in die beschichtete Aluminiumfassade ein.

Dateiname:	1904511-0143-highres-a4.jpg

Untertitel:	TIMax Mesh ermöglicht es Profilglasfassaden durch eine Einlage farbig nach RAL-Ton zu gestalten.

Dateiname:	1904511-0432-highres-a4.jpg

Untertitel:	Im Profilglas kommt die transluzente Wärmedämmung TIMax GL-PlusF und die Sonnenschutzeinlage TIMax Mesh in schwarz zum Einsatz.

Fotograf: 	Meike Hansen, Hamburg

Über die Unternehmensgruppe Wacotech-Wacosystems

Die Wacotech GmbH & Co. KG und die Wacosystems GmbH & Co. KG sind Schwesterfirmen mit gleichen Gesellschaftern.

Die Unternehmensgruppe entwickelt und produziert transluzente, lichtdurchlässige Wabenkern- und Wärmedämmmaterialien. Ansässig in Herford, bedient die Gruppe sowohl lokale Märkte als auch zahlreiche internationale Kunden.

Über Wacotech

Ein Schwerpunkt der Produktpalette liegt auf der Transparenten Wärmedämmung (TWD). Diese vertreibt und produziert die Wacotech GmbH & Co. KG unter dem Markennahmen TIMax®.

Über Wacosystems

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Wabentechnik. Die Wacosystems GmbH & Co. KG produziert und vertreibt Wabenkernmaterialien unter dem Markennamen WaveCore® und daraus weiterentwickelte Produkte wie transluzente Designpaneele Typ ViewPan®.

Weitere Informationen für Journalisten:

Unternehmensgruppe Wacotech-Wacosystems	PR-Agentur blödorn pr

Oliver Kehl	Heike Blödorn

Nobelstraße 4	Alte Weingartener Str. 44

32051 Herford	76227 Karlsruhe

Fon 05221 / 76313-0	Fon 0721 / 9 20 46 40

E-Mail: okehl@wacotech.de	E-Mail: bloedorn@bloedorn-pr.de